Dragon Gaz sp. z o.o.

ul. Kościelna 10

# 52-314 Wrocław

# STATUT SIECI

# BOCZNICY KOLEJOWEJ

# ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO CHRÓŚCINA NYSKA

# Ul. OGRODOWA 1 , 48-319 CHRÓŚCINA NYSKA

zatwierdzony w dniu 02.11.2020r.

przez:

Prezesa Zarządu Dragongaz Sp. z o.o.

Cezarego Kwellę

1. Cel i zakres statutu

1.1 Statut bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska, opracowany został w celu:

- określenia rodzaju bocznicy;

- określenia charakteru infrastruktury przez:

- wskazanie realizacji potrzeb właściciela Dragon Gaz sp. z o.o.

- wskazanie punktu początkowego i końcowego bocznicy,

- określenia elementów infrastruktury kolejowej stanowiącej skład bocznicy;

c)      określenia elementów dróg kolejowych które stanowią infrastrukturę bocznicy;

d)     określenia obowiązków, które muszą spełniać pracownicy wykonujący czynności manewrowe na bocznicy kolejowej

- określenia warunków, jakie musi spełniać tabor przewoźnika, który realizuje przewozy na potrzeby Dragon Gaz sp. z o.o.

f)     określenia zasad postepowań w przypadku wystąpienia wypadków lub zdarzeń kolejowych podczas wykonywania manewrów na bocznicy kolejowej;

g)     określenia ruchu kolejowego na stykach infrastruktury;

h)     określenia celów bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

1.2.	Statut bocznicy kolejowej obejmuje swoim zakresem bocznicę kolejową rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym na zasadach określonych w regulaminie udostępniania infrastruktury oraz regulaminie obiektu infrastruktury usługowej.

- Bocznica kolejowa, jest usytuowana  w miejscowości Chróścina Nyska ul. Ogrodowa 1   w województwie Opolskim, powiecie Nyskim. Bocznica kolejowa  jest bocznicą stacyjną położoną w stacji Chróścina Nyska  linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  
nr 288 Nysa- Brzeg  odgałęzia się od toru nr 101, rozjazdem zwyczajnym nr 301 
w kilometrze 17,298 zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Odpowiedzialność

- Za stosowanie niniejszego statutu bocznicy odpowiedzialni są:

- Osoba odpowiedzialna za sprawy bocznicy - sprawuje nadzór, Kierownik rozlewni gazu płynnego,

    - zobowiązany jest do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego statutu,

    - zobowiązany jest do przekazania podmiotom przewoźników kolejowych obsługujących bocznicę z treścią niniejszego statutu,

    - zobowiązany jest do przekazania pomiotom korzystającym z torów dojazdowych do innej infrastruktury prywatnej z treścią niniejszego statutu.

3. Dokumenty powiązane

- Przepisy wewnętrzne użytkownika bocznicy określające zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz zasady   i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem 
i eksploatacją pojazdów kolejowych i infrastruktury bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska.

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U.2020, poz. 1043r. t.j.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle obowiązujących zmian             (tj. Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz.U. 2017, poz. 519).

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016, poz. 1489 
z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017r.      
w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017r. poz. 755).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2019r.    zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2019 poz. 964).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 4 stycznia 2016r. 
w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U.2016, poz.63).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz.U. 2015, poz. 46).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r.   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1744).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016r. 
w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym                              (Dz. U. 2016, poz. 369).

4. Postanowienia ogólne

4.1 Bocznicę kolejową stanowi wyznaczona przez właściciela droga kolejowa oraz zajęte przez nią grunty, połączone z linią kolejową, która służy do wykonywania załadunku lub wyładunku wagonów, a także wykonywania czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych. W skład bocznicy wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz inne urządzenia techniczne 
i technologiczne, które są na nich usytuowane.

Elementami infrastruktury kolejowej bocznicy są trwale zlokalizowane (stałe) urządzenia             i budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, nawierzchnia drogowa).

4.2 Warunkiem niezbędnym, potrzebnym do eksploatacji bocznicy jest uzyskanie wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w trybie Ustawy o transporcie kolejowym n/w świadectw:

- świadectwo bezpieczeństwa użytkowania bocznicy kolejowej nr 122/UK/20

- świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,  a ponadto posiadanie udokumentowanych praw do infrastruktury kolejowej w tym umów na posiadanie lub dzierżawę obiektów i gruntów oraz regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

5. Określenie Zarządcy infrastruktury kolejowej

5.1 Zarządcą infrastruktury jest Dragon Gaz  sp. z o.o. 52-314 Wrocław ul. Kościelna 10
NIP 894-00-15-823, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczny Vi Wydział Gospodarczy KRS 0000181510, REGON 930240388 posiada udokumentowane prawa do infrastruktury kolejowej 
w tym umowę na posiadanie i dzierżawę obiektów i gruntów.

6. Określenie statusu zarządzanej infrastruktury

6.1 Zgodnie z postanowieniami art. 5.1 lit. b Ustawy o transporcie kolejowym właściciel, nadaje drodze kolejowej zabudowanej na terenie bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska  statut infrastruktury udostępnianej. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym na bocznicy znajduje się obiekt infrastruktury usługowej świadczy usługę torów postojowych na torze nr 401.

6.2 Zarządzanie infrastrukturą bocznicy polega na:

- nadawaniu drodze kolejowej statusu bocznicy przez określenie punktu początkowego końcowego,

- określeniu elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę prywatną,

- prowadzeniu ruchu kolejowego,

- utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy w tym nadzór nad funkcjonowaniem:

- urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

- zarzadzaniu obiektami będącymi elementami infrastruktury kolejowej,

- budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej.

6.3 Bocznica posiada obiekt infrastruktury usługowej w postaci toru postojowego nr 401 oraz 402

6.4 Na bocznicy kolejowej brak jest elementów infrastruktury prywatnej oraz infrastruktury nieczynnej.

6.5 Na bocznicy znajdują się następujące elementy infrastruktury kolejowej:

a) tory kolejowe nr 401 i 402 oraz tor dojazdowy nr 101 z szyn typu S49

b) rozjazdy kolejowe nr 401 i 402 typu S49 o promieniu 190 i skosie 1:9.

7. Przeznaczenie infrastruktury

7.1 Bocznica kolejowa jest bocznicą szlakową normalnotorową – nominalna szerokość toru wynosi 1435 na której prowadzi się inne czynności oraz ruch manewrowy

7.2 Infrastruktura bocznicy przeznaczona jest do:

- przyjmowania pojedynczych lub grup wagonów ładownych lub próżnych,

- wykonywania czynności ładunkowych,

- wyprawiania pojedynczych lub grup wagonów ładownych lub próżnych,

- składowaniu towaru gazu płynnego w zbiornikach

- postoju pojazdów kolejowych

8.  Szczegółowy opis bocznicy kolejowej zarządzanej przez  Dragon Gaz sp. z o.o.

8.1  Dragon Gaz sp. z o.o. , jest użytkownikiem bocznicy  rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska. Bocznica kolejowa  jest bocznicą stacyjną położoną w stacji Chróścina Nyska  linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  nr 288   odgałęzia się od toru nr 101, rozjazdem zwyczajnym nr w 301 kilometrze  17,298  zarządzaj  przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8.2  Dostęp do bocznicy jest ograniczony dla pojazdów kolejowych:

a)  zasilanych trakcją elektryczną,

b)  przekraczających dopuszczalne naciski osi na szynę i na metr bieżący toru, które zostały określone w   Regulaminie pracy bocznicy kolejowej Chróścina Nyska.

9. Warunki zatrudnienia do wykonywania prac manewrowych pracowników bocznicy 
i pracowników przewoźnika.

9.1  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na    bocznicy oraz prowadzących pojazdy kolejowe muszą spełniać wszystkie warunki określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych     z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych  (Dz. U. 2015, poz. 46).

9.2  Przed przystąpieniem do wykonywania prac manewrowych na bocznicy, pracownicy bocznicy  kolejowej oraz pracownicy podmiotu Przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę muszą być  zapoznani ze znajomości warunków lokalnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i regulaminem pracy bocznicy kolejowej.

9.3 Szkolenie powinno poprzedzać dokonanie pierwszej obsługi bocznicy przez pracowników bocznicy oraz pracowników Przewoźnika kolejowego po infrastrukturze prywatnej bocznicy.

9.4   Do poruszania się po torach bocznicy dopuszczone są pojazdy kolejowe spełniające wszystkie warunki techniczne eksploatacji określone   w przepisach wydanych na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym.

9.5   Dopuszczone do ruchu po bocznicy pojazdy kolejowe muszą spełniać wszystkie warunki zapewniające bezpieczeństwo ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację 
i ochronę środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie Ustawy 
o transporcie kolejowym. Na terenie bocznicy nie ma warsztatu, w którym możliwe byłoby przeprowadzenie napraw taboru wagonowego.

9.6  Na terenie bocznicy nie jest przewidziane mycie lub oczyszczanie wagonów.

9.7  Elementy pojazdów szynowych nie mogą wytwarzać zakłóceń uniemożliwiających pracę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń radiołączności.

9.8  Na terenie bocznicy jest przewidziane prowadzenie napraw taboru użytkownika bocznicy.

10. Wymagania w zakresie sieci radiotelefonicznych

10. 1 Wszystkie typy urządzeń radiotelefonicznych muszą:

- posiadać aktualne świadectwo zatwierdzenia typu,

- posiadać aktualne pozwolenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji   i Poczty,

- nie powodować zakłóceń w pracy innych sieci radiołączności eksploatowanej bocznicy.

11. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

11.1 Użytkownik bocznicy oraz Przewoźnik obsługujący bocznicę kolejową nie może emitować substancji niebezpiecznych do wód, gruntu lub powietrza, które mogą powodować przekroczenie obowiązujących norm – art.174 ust.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

12. Organizacja ruchu

12.1 Regulamin pracy bocznicy kolejowej  oraz przepisy wewnętrze określają zasady 
i sposoby prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy zarządzanej przez Dragon Gaz Sp. z o.o.

12. 2  Podpisanie Umowy o obsłudze bocznicy kolejowej przez Przewoźnika kolejowego jest równoznaczne z przyjęciem przez Przewoźnika   do wiadomości stosowanej na bocznicy organizacji ruchu kolejowego wskazanych w regulaminie pracy bocznicy oraz przepisach wewnętrznych właściciela.

13. Zgłaszanie składu manewrowego do odjazdu z bocznicy

13.1 Gotowość do odjazdu składu manewrowego z bocznicy zgłasza, kierownik (ustawiacz) Przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, dyżurnemu ruchu stacji PKPPLK S.A. wskazanej w regulaminie pracy bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska..

13.2  Zgłoszenie dokonane musi zawierać informacje wskazane w regulaminie st. Nysa:

- cel jazdy manewrowej,

- nazwisko kierownika,

- godzinę zgłoszenia

14. Wzajemne powiadamianie stron

14.1 W przypadku zdarzeń na torach bocznicy mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, wypadków kolejowych, ustala się następujące zasady dokonywania powiadomień:

- ze strony bocznicy powiadamia się Kierownika rozlewni gazu płynnego Chróścina

- ze strony przewoźnika powiadamia się Kierownika rozlewni gazu płynnego Chróścina.

14.2 Dokumentacja potwierdzająca fakt dokonania powiadomienia przechowywana jest przez okres 5 lat.

15. Tok postępowania w przypadku zaistnienia poważnego wypadku, wypadku 
              lub incydentu

15.1 W przypadku wystąpienia wypadku lub incydentu kolejowego na obszarze kolejowym bocznicy pracownicy bocznicy oraz pracownicy Przewoźnika kolejowego obsługujący bocznice zobowiązuje się   do postępowania zgodnego 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym 
i   przepisów wewnętrznych stosowanych na bocznicy kolejowej  oraz regulacji 
w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem określające zasady współpracy zarządców dróg kolejowych wskazanych załączniku nr 2    do regulaminu pracy bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina Nyska.

15.2  Strony zobowiązują się do:

- współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałych wypadków kolejowych,

- współdziałania przy usuwaniu szkód i jak najszybszym przywrócenie ruchu kolejowego,

- niesienia pomocy poszkodowanym,

- współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków kolejowych.

15.3 Ustalanie przyczyn wypadków kolejowych i odpowiedzialności za ich następstwa dokonywane jest przez komisję powypadkową powołaną przez  Prezesa Zarządu spółki zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

15.4Komisję powołuje się i postępowanie powypadkowe przeprowadza się stosownie              do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym, przy czym ustalenia komisji powypadkowej następują w formie protokołu ustaleń, uzgadnianego przez przedstawicieli obu stron.

15.5 Zatwierdzania postanowień protokołu ustaleń dokonują kompetentni przedstawiciele stron.

15.6 W zakresie ustalonym w postępowaniu powypadkowym i zatwierdzonym protokole ustaleń, strony umowy zobowiązane są do naprawienia szkody, w tym zwrotu kosztów poniesionych przy usuwaniu skutków wypadku i niesieniu pomocy oraz pokrycia kosztów odszkodowań proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do zaistnienia wypadku.

15.7 Strony stosują określone powyżej zasady postępowania w razie wypadków kolejowych wynikłych:

- niewłaściwej ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

- klęski żywiołowej,

- innych podobnych zdarzeń

16. Określenie celów bezpieczeństwa ruchu kolejowego

16.1 Program poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego na bocznicy jest dokumentem wskazującym sposób realizacji celów bezpieczeństwa,      ma na celu zapobieganie występowaniu ryzyka na poziomie niedopuszczalnym i określa:

- inicjatywy doskonalenia

- priorytety monitorowania celów bezpieczeństwa spółki

- poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego działania o charakterze technicznym, organizacyjnym, pracowniczym inicjatyw przeprowadzania szkoleń okresowych

- wprowadzanie technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych zmian

- współpraca z dostawcami oraz wykonawcami, których produkty (usługi mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo),

- realizacja zaleceń komisji kolejowej zawartych w Protokołach ustaleń końcowych

- realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych przez UTK 
i inne organy administracji

- realizacja szkoleń, pouczeń okresowych oraz egzamin oraz badań okresowych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

17. Regulacje w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania

17.1 Regulacje w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem określające zasady współpracy zarządców kolejowych zgodnie z Art. 36n Ustawy 
o Transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 (Dz. U z 2017 poz.2117 z późn. zm.) wskazane w zał. 2 do regulaminu pracy bocznicy kolejowej rozlewni gazu płynnego Chróścina.

18. Postanowienia końcowe

18.1Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące zagadnień techniczno-organizacyjnych 
 i technologicznych zawartych w niniejszym statucie, powinny być przekazane Przewoźnikom kolejowym obsługującym bocznicę.

18.2 W przypadku zmiany personalnej lub zmiany w strukturze organizacyjnej Dragon Gaz sp. z o.o. osoba przejmująca obowiązki służbowe po osobie, która odpowiadała za realizację niniejszego Statutu wstępuje we wszystkie obowiązki 
i prawa na podstawie protokołu przekazania obowiązków służbowych bez konieczności aktualizacji niniejszego statusu.

#### WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ

| Numer pozycji | Numer strony | Zmiana | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dotyczy | Podstawa wprowadzenia | Data wprowadzenia |  |